## Slide 1
CHIPYARD RESEARCH BRIEF · 2026
面向 BOOM–Rocket 异构核 协同校验系统的错误传播分析 与屏障回滚机制设计
把“检测到错误”推进为“错误不逃逸、状态可恢复”
异构协同校验闭环
BOOM
1 × high-performance 200 MHz · hart 0
Rocket
4 × checker 100 MHz · hart 1–4
校验 packet
GH_BUF → GHM/CDC
136 bit × 2 packet · depth 256
L1D / L2
cacheable state
MMIO / DRAM
external state
Barrier gates irreversible effects; rollback repairs reversible effects
问题
• BOOM 先执行，Rocket 后确认
• 副作用可能先于校验发生
目标
• 隔离未确认状态
• 错误后回到一致点
方法
• 路径分层
• 难度分级
核心抽象：Propagation Path × Rollback Difficulty
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
01 / BACKGROUND

## Slide 2
02
PROBLEM FRAMING
为什么需要 Barrier + Rollback？
核心观点 屏障阻断不可逆传播；回滚撤销已经发生的可逆修改。
REF · Method/EC.typ；Method/boom_dataflow_analysis.typ:51–65
错误窗口：执行先于确认
执行
写入 L1D
传播
Rocket 确认
BOOM issue/execute
dirty line 形成
L2 / 外设 可见
校验结果 到达
没有 Barrier
• MMIO Put/Atomic 立即生效
• DRAM 写回后难以追回
没有 Rollback
• L1D dirty line 保留错误值
• CSR / reservation 无法重建
设计问题应改写为 3 个追问
01
改写了什么？
store / SC / AMO / CSR / reservation
02
沿哪条路径？
L1D → L2 → DRAM 或 IOMSHR → 外设
03
在哪里止损？
Barrier before commit + checkpoint / undo
正确性目标：error detected ≠ error escaped
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
02 / WHY RECOVERY

## Slide 3
03
LEVEL 0
BOOM 执行过程中：哪些状态对外可见？
核心观点 重点不是所有输出，而是能改变系统可观察状态的操作。
REF · Method/boom_dataflow_analysis.typ:164–190
BOOM core
ROB / LSU / CSR / L1D
校验 packet
执行结果 · load/store 信息
Memory side effect
Store · Load · SC · LR · AMO
Architectural state
CSR · privilege · register state
Rocket checker
比较 / 重放 / 通过或拒绝
Memory hierarchy
L1D → L2 → DRAM
外设 / MMIO
不可缓存、不可逆副作用
校验路径
可比较，但不等于已提交
缓存路径
先行可隐藏，外发必须受控
外设路径
一旦到达，通常不可回滚
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
03 / OBSERVABLE STATE

## Slide 4
04
PROPAGATION MODEL
错误传播路径：从 BOOM 到外部世界的四层模型
核心观点 每跨过一层边界，恢复成本上升；外设是最外层、最难逆转的屏障。
REF · Method/boom_dataflow_analysis.typ:132–162
L0
BOOM outputs
待校验 packet · store/load/SC/LR/AMO · CSR
边界成本 ↑
L1
Tile-local state
L1D data/metadata · MSHR · IOMSHR
边界成本 ↑
L2
Shared boundary
L2 coherence · SBUS/CBUS/PBUS
边界成本 ↑
L3
System outside
DRAM · UART · CLINT/PLIC · external device
check
barrier
关键判断点：dmem.req.fire → data-array write → C Release/ProbeAckData → L2 writeback → AXI W/B
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
04 / PROPAGATION PATH

## Slide 5
05
MEMORY HIERARCHY
Memory Hierarchy 中：同一条 store 如何越过屏障？
核心观点 cacheable 写入可以暂存在层次内部；uncacheable 写入在 A 通道前必须 gate。
REF · Method/boom_dataflow_analysis.typ:287–412；Method/boom_traffic_statistics.typ
A. Cacheable：可隐藏，但不能任其外发
STQ / LSU
L1D data array
C channel Release/ProbeAckData
L2 shared
DRAM
未确认 dirty line：允许留在 L1D，禁止 Release / Probe 外发
控制点：line timestamp / epoch + byte mask + eviction / Probe gate
B. Uncacheable：外设前的硬屏障
STQ / LSU
IOMSHR
A channel Put / Atomic
外设
UART / PLIC
Barrier before commit
等待 Rocket 通过后再发 A
MMIO 一旦被 manager 接收， core rollback 无法撤回设备副作用
统计口径：`dmem_req_fire` = 指令请求；`dataWriteArb.fire` = L1D 真正修改；`tl_out.c.fire` = cache line 开始外发
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
05 / MEMORY HIERARCHY

## Slide 6
06
ROLLBACK DIFFICULTY
五级恢复难度：从不可提前写出到无影响操作
核心观点 恢复难度由“外部可见性 + 可逆性 + 状态耦合度”共同决定。
REF · Method/EC.typ；Method/boom_dataflow_analysis.typ:247–279
L1
不可提前写出
uncacheable Store / AMO
必须等校验
恢复成本
L2
额外状态修改
uncacheable Load · LR/SC reservation
备份返回值 / reservation
恢复成本
L3
Cache 系统状态
cacheable Store · dirty line · metadata
line / epoch / eviction
恢复成本
L4
架构状态恢复
CSR · register · privilege · PC
checkpoint 快照
恢复成本
L5
无外部影响
cacheable Load
replay / re-check
恢复成本
边界提醒：普通 load 本身不写外部状态；但 read-clear / FIFO pop / 动态 CSR 属于不可重复输入，需单独记录。
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
06 / DIFFICULTY TAXONOMY

## Slide 7
07
RECOVERY POLICY
不同类别对应什么恢复策略？
核心观点 策略不是“一刀切暂停”：对不可逆路径加屏障，对可隐藏路径加版本与撤销能力。
REF · Method/boom_dataflow_analysis.typ:417–455
状态类别
允许提前做什么
必须记录什么
错误时怎么恢复
uncacheable Store / AMO
不发 A 通道请求
地址、数据、opcode、顺序
Barrier gate；校验通过再 commit
uncacheable Load / MMIO read
可执行一次并缓存返回
返回值、事件序号、side-effect 标记
回放复用，不重复读设备
cacheable Store / SC / AMO
可进入 L1D 私有状态
old value、byte mask、epoch、line metadata
undo log + line restore；禁止外发
CSR / register / privilege
在 speculative window 内推进
architectural checkpoint
恢复 PC + CSR + register state
cacheable Load
自由执行 / 重放
可选的依赖与顺序信息
重新执行或重新校验
统一判据：凡是可能到达不可恢复区域的修改，必须先验证；凡是允许提前执行的修改，必须有 Undo。
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
07 / RECOVERY POLICY

## Slide 8
08
END-TO-END FRAMEWORK
整体 BOOM–Rocket 协同校验与恢复框架
核心观点 校验路径决定“何时放行”，状态日志决定“错误后能否回到一致点”。
REF · Method/boom_dataflow_analysis.typ:312–342；Method/ParaMedic配置对比与瓶颈分析.typ
BOOM
execute / speculate
GH_BUF
packetize + seq
GHM / CDC
async queue
Rocket ×4
replay / compare
Check result
pass / reject
1 · Gate manager
• MMIO / uncacheable A
• 校验通过前不允许 Put / Atomic
• 记录请求顺序与 commit token
• 设备接收 = 不可逆边界
2 · Versioned L1D
• line timestamp / epoch
• 未确认 dirty bytes 不得 Release / Probe
• old value + byte mask → undo log
• 必要时暂停主核并缩短 checkpoint
3 · Recovery controller
• checkpoint
• flush ROB / TLB / internal queues
• restore CSR + register + reservation
• replay from last consistent epoch
reject → rollback
成功路径：execute → validate → release 错误路径：detect → stop propagation → undo / checkpoint restore → replay
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
08 / SYSTEM FRAMEWORK

## Slide 9
09
TAKEAWAYS
Barrier + Checkpoint + Undo Log：三条设计原则
核心观点 先定位传播路径，再决定屏障；先定义可恢复性，再决定允许多少投机。
REF · 研究内容汇总；Method/EC.typ；Method/boom_dataflow_analysis.typ
01
路径优先
先分析状态传播路径，再决定 Barrier 位置。
dmem.req.fire → L1D → C → L2 → AXI / device
02
边界必检
所有可能传播到不可恢复区域的状态修改必须经过校验。
uncacheable Store / AMO：Barrier before commit
03
提前必撤销
所有允许提前执行的修改必须具备 Undo 能力。
checkpoint + old value + epoch / version
最终目标：BOOM 保持高吞吐，Rocket 提供独立确认；错误不越过不可逆边界，恢复回到一致状态。
下一步验证：MMIO barrier · L1D timestamp/eviction gate · undo log/ECC · checkpoint replay · fault injection
Chipyard · BOOM ↔ Rocket · Error recovery
09 / TAKEAWAYS